|  | Приложение к приказу руководителя (наименование организации), ИП от «___» ___________ 200_ года № ______ |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях

(наименование организации), ИП

1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), определяет меры пожарной безопасности и устанавливает противопожарный режим в помещениях (наименование организации).

2. Руководители и работники (наименование организации) должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, а также осмотр помещений управления перед закрытием по окончании рабочего дня.

3. Работники (наименование организации) должны соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а в случае обнаружения пожара, сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, находящихся в здании (наименование организации), имущества и ликвидации пожара.

4. Место для курения табака определить в помещении (наименование помещения организации), расположенном на ___ этаже здания.

- Отключение электрооборудования, осмотр и закрытие помещений (наименование организации) после окончания рабочего дня производится лицами, ответственными за противопожарное состояние помещений (наименование организации), а в их отсутствие – работниками, последними покидающими помещения (наименование организации).

- Уборка горючих отходов, мусора и пыли производится ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, уборщиком служебных помещений (наименование организации).

7. В каждом помещении (наименование организации) должны быть вывешены на видном месте таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние и телефонов для сообщения о пожаре.

8. Работники (наименование организации) должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. Повторный инструктаж проводить не реже одного раза в квартал. Практические тренировки по отработке действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара проводить не реже одного раза в полугодие.

9. При осмотре помещений (наименование организации) перед закрытием проверить следующее:

- электрооборудование и электроприборы отключены;

- окна и форточки закрыты;

- эвакуационные проходы свободны;

- отходы и мусор удалены из помещений;

- неисправности (повреждения) автоматических устройств систем обнаружения и тушения пожара отсутствуют;

- двери закрыты на замок.

Выявленные нарушения должны быть устранены.

10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания (наименование организации). Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, переходы в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы, подходы к внутренним пожарным кранам, огнетушителям должны быть постоянно свободны.

11. Помещения (наименование организации) необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, которые должны содержаться в исправном состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.

12. Электроустановки, бытовые электроприборы в помещениях (наименование организации), в которых по окончании рабочего времени отсутствуют работники, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения и пусковых устройств противопожарного водоснабжения, оборудования пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

13. Приемники электрической энергии (электроприемники и электроприборы) должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей.

При обнаружении неисправности электрооборудования его необходимо отключить от электрической сети и принять меры к устранению неисправностей.

14. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

15. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

16. Изменение объемно-планировочных решений, функционального назначения помещений управления, установка нового технологического оборудования, внесение изменений в инженерные системы помещений управления должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами на основании проектных решений, согласованных с надзорными органами, и выполняться организациями, имеющими лицензии на данный вид работ.

17. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

18. Помещения (наименование организации) должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, и т.п. Отходы и мусор следует собирать в специальные емкости или урны и ежедневно вывозить на специальную площадку сбора отходов.

19. В помещениях (наименование организации) запрещается:

- хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- осуществлять организацию производственных участков, мастерских, а также хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов в помещениях, не приспособленных для этих целей;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах управления кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- эксплуатировать электроприборы и оборудование, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- курить табак в помещениях управления и других не определенных в установленном порядке и не оборудованных для этого местах;

- проведение всех видов огневых работ без оформления наряда-допуска по форме, приведенной в приложении № 4 ППБ 01-03 и подготовки места проведения огневых работ.

20. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией;

- соединять  провода, применяемые при сварке, следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов.

Подключение проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от воздействия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

Электроды должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При  смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места проведения сварочных работ.

21. ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ПОЖАРЕ:

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник организации должен:

    - сообщить по телефону - 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

    - сообщить о пожаре по телефону (№ телефона) дежурному вахтеру по зданию;

    - оповестить руководителей (наименование организации) о пожаре;

    - принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны и сохранности материальных ценностей; тушению пожара с использованием имеющихся средств. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

22. Руководители и работники (наименование организации) по прибытии к месту пожара должны:

    - сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы;

    - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

    - удалить за пределы опасной зоны всех работников (наименование организации), не участвующих в тушении пожара;

    - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

    - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

    - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

    - прекратить все работы в здании (наименование организации), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

    - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками (наименование организации), принимающими участие в тушении пожара;

    - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;

    - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

11) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

23. По прибытии пожарного подразделения начальник (наименование организации) (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

24. Использование первичных средств пожаротушения:

- в случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана;

- при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается;

- при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8,    ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара;

- локализацию очага пожара первичными средствами пожаротушения необходимо производить подачей огнетушащего вещества от периметра к центру очага.

Перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.